工模具钢行业自律规范条件

一、总则

（一）为加强工模具钢行业自律，强化产品质量、环保、节能和安全生产，维护公平有序的市场竞争环境，促进行业规范发展。按照国家有关法律法规和相关产业政策要求，经中国特钢企业协会会长办公会讨论通过，特制定本自律规范条件。

（二）本自律规范条件适用于中华人民共和国境内（港澳台地区除外）的工模具钢生产企业，包括冶炼（含精炼）、压延加工（轧制、锻造等）工模具钢的联合、独立冶炼和独立压延加工企业。停产1年以上或已进入破产程序的企业不纳入本自律规范条件管理。

（三）除本自律规范条件特别规定外，遵照工业和信息化部《钢铁行业规范条件》（2015年版）执行。

（四）鼓励各类工模具钢生产企业不断提高工艺装备、产品质量、环保、节能、安全生产、资源综合利用和信息化水平。鼓励企业积极申报中国特钢企业协会工模具钢行业自律规范条件，我会将认定结果及时向国家有关主管部门进行抄报。申报并经认定符合本自律规范条件的企业，我会将积极扩大其社会影响，并优先向国家有关部门推荐申请各类支持。

二、自律规范条件

## （一）基本要求

1．工模具钢生产企业在中华人民共和国境内具有法人资格，持有企业法人营业执照；拥有企业产品注册商标。

2．工模具钢生产企业严格执行国家质量、环保、能耗、安全、技术等法律法规和产业政策。

3．企业应能够持续开展正常生产经营活动，同时应建立真实完整的生产销售记录并保留相关凭证。

4．严禁盗用他人厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、不开发票销售工模具钢等扰乱市场秩序的行为。

5．工模具钢生产企业应配备基础自动化级（L1级）和过程控制级（L2级）自动化系统。

## （二）产品质量

1．工模具钢生产企业须建立完备的工模具钢产品生产全过程质量保障制度和质量控制指标体系，设置包含质量管理、检化验、售后服务等保障产品质量的职能部门并配备相应的专业检测技术人员，具有工模具钢产品过程监控体系，具有相应的化学成分、低倍、金相、力学性能、无损检测及相关检化验设备设施，保持良好的产品质量信用记录，近两年内未发生重大产品质量问题。

2．企业生产的工模具钢产品须符合国家、行业或地方标准，并鼓励采用高水平的团体标准和企业标准。工模具钢产品性能应不低于相应国家标准的指标要求。

## （三）工艺与装备

1．根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号），现有工模具钢生产企业无公称容量10吨及以下的高合金钢电弧炉。新建、改造工模具钢生产企业应按照全流程及经济规模设计和生产，实现生产流程各工序间的合理衔接和匹配。已有中（工）频炉的使用应符合《关于支持打击“地条钢”、界定工频和中频感应炉使用范围的意见》（钢协（2017）23号）中对于工频和中频感应炉使用范围的界定。工模具钢生产须配备合理的钢水精炼设施（LF炉、VD炉等），鼓励配备特种冶炼装备，以保证工模具钢生产质量。

2． 现有企业轧钢/锻造类设备无《产业结构调整指导目录》中淘汰类的落后装备，不得新建限制类工艺装备。

3．工模具企业生产设备、检验与试验设备的使用应符合《锻造工艺质量控制规范》（GB/T 25135）相关要求，锻造设备的精度除了应保证静态精度外，动态精度也应保证。

4．工模具钢轧钢/锻造工序压缩比须不小于4。

## （四）环境保护

企业在环境保护方面应符合国家相关政策，具备完善的环境管理体系、相关技术和装备，污染物排放应满足相关标准的要求。

1．工模具钢生产企业须具备健全的环境保护管理制度，配套建设污染物治理设施，加热炉和热处理炉排气筒须安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线自动监控系统（燃用天然气企业仅监测氮氧化物），全厂废水总排口须安装在线自动监控系统，并与地方环保部门联网。工模具钢生产企业还须取得环境影响评价审批手续，配套建设的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，完成环境保护竣工验收手续。近两年内未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件。

2．工模具钢生产企业须做到达标排放。大气污染物排放须符合《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664）、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665）等系列排放标准、更加严格的地方排放标准及规定。严格控制无组织排放，散状物料应密闭储存和输送。所有物料落料点、破碎筛分设备等，应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施。炼钢、轧钢/锻造等主要生产车间以及钢渣处理设施应密闭，炼钢车间设置屋顶罩。炼钢铁水预处理、电弧炉、精炼炉等产尘点应配备集气和除尘设施。鼓励采用铁路、新能源汽车等清洁运输方式。

水污染物排放须符合《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456）的规定。

固体废物污染控制须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599），危险废物污染控制须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）的规定。

噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）的规定。

3．工模具钢生产企业须取得排污许可证。企业污染物排放总量不得超过排污许可证中许可排放总量。

4．企业须按照环保部门要求，接受环保监测，定期形成监测报告。

## （五）能源消耗和资源综合利用

1．工模具钢生产企业须具备健全的能源管理体系，能源（水）计量器具配备需要达到国家和行业有关器具配备要求的标准。

2. 有条件的企业应建立能源管理中心，提升信息化水平和能源利用效率，推进能源梯级高效利用。规模较小的企业应采用信息化手段，提高能源利用效率。

3. 鼓励企业配套余能回收利用设施，积极开展能源诊断和能源审计，不断提升企业能源利用水平。

4．企业主要生产工序能源消耗指标须符合《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256）和《电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额（GB 32050）》等标准的规定，并接受节能监察机构的监督检查。现有企业主要生产工序单位产品能耗要求如下：

| 企业类型 | 转炉工序（千克标煤/吨） | 电弧炉工序（纯废钢冶炼，千克标煤/吨）* |
| --- | --- | --- |
| 现有钢铁企业 | ≤-10 | ≤171 |

*注1：电弧炉原料中每增加1%铁水比，降低单位产品能耗0.8kgcet/t。

注2：电弧炉冶炼高合金工模具钢时单位产品能耗可提高10%。

5．工模具钢生产企业应注重资源综合利用，鼓励企业配套钢渣、除尘灰、氧化铁皮、水等资源的处理装置和循环利用措施，不断提高各种资源的循环利用率。吨钢新水消耗≤3.8立方米，固体废弃物综合利用率≥96%。鼓励企业采用城市中水，鼓励企业消纳城市及其他产业可利用废弃物。

## （六）安全、职业卫生和社会责任

1．工模具钢生产企业须符合《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》等文件及相关安全、职业卫生标准的规定，须配套建设安全和职业卫生防护设施。企业应按规定开展安全生产标准化建设，安全生产标准化应达到三级及以上等级。企业须制定安全生产事故应急预案并定期开展应急演练，应急预案报有关地方人民政府负有冶金有色安全生产监管职责的部门备案。企业应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取安全生产费用。近两年内未发生重大或特别重大安全事故。

2．工模具钢生产企业须依法依规缴纳税金，不得拖欠职工工资，并须按国家有关规定交纳各项社会保险费。

三、申报及公告

（一）中国特钢企业协会负责受理工模具钢生产企业符合规范条件的申请。申请企业须编制《工模具钢行业自律规范条件申请报告》（附后），并直接向中国特钢企业协会申请。

（二）中国特钢企业协会对申请企业进行核查和评估，符合自律规范条件的企业进行公示，无异议后予以公告。

（三）工模具钢生产企业应遵守“自愿申报、诚信申报”的原则进行申报，向本协会提交的报告内容应真实有效，并对提交报告的真实性负责。公告的符合自律规范条件的企业有义务持续遵守本行业自律规范条件。

四、附则

（一）本自律规范条件所涉及的法律法规、政策和标准若进行修订，则按修订后要求执行。

（二）本自律规范条件由中国特钢企业协会负责解释。

（三）本自律规范条件自发布之日接受企业申请，以年度为周期进行动态调整。

附件：

工模具钢行业自律规范条件申请报告

企 业 名 称：（加盖公章）

申 报 日 期：

填   报  人：

联 系 电 话：

目  录

一、企业概况	3

（一）企业基本情况	3

（二）证实性材料	4

1．企业法人营业执照	4

2．土地使用证或土地合法手续材料	4

3．有关项目核准或备案等审批文件	4

4．其他证书和先进荣誉	4

二、自律规范条件符合性分析	4

（一）产品质量	4

1．产品质量	4

2．证实性材料	5

（二）工艺与装备	6

1．炼钢	6

2．轧钢/锻造	6

（三）环境保护	8

1．须对照规范条件“环境保护”章节条款的规定进行说明	8

2．主要污染物排放达标情况	9

3．工业固体废物和危险废物处理处置情况	9

4．排污许可证及排放情况	10

5．具有环境保护监测资质单位出具的监测报告	10

6．证实性材料	11

（四）能源消耗和资源综合利用	11

1．企业能源消耗和资源综合利用设施及运行情况	11

2．能源消耗和资源综合利用达标情况	11

3．证实性材料	14

（五）安全、职业卫生和社会责任	14

1. 安全设施和职业病防护设施配套情况	14

2. 安全生产标准化建设情况	14

3. 安全生产事故应急预案情况	14

4. 安全生产费用提取和使用情况	14

5. 安全事故情况说明	15

6. 社会责任	15

7. 证实性材料	15

三、存在问题及整改措施	15

四、结论	15

一、企业概况

## （一）企业基本情况

企业基本情况介绍，现有工艺路线及主要装备配备情况等。详细情况填写下表。

企业基本情况

| 企业名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮编 |  |
| 法人代表 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | E-mail |  |
| 经济类型 | 国有□ 集体□ 民营□ 外商独资□ 中外合资□ 港澳台投资□ |
| 企业形式 | 有限责任□ 股份有限□ 股份合作制□ 个人独资□ |
| 股权结构 |  |
| 是否上市公司 | A股□ B股□ H股□ | 银行信用等级 |  |
| 已加入的行业自律组织 |  |
| 全员人数 | 其中生产人员： 管理人员： 技术人员： |
| 近两年度模具钢生产能力（万吨/年）及年产量（万吨） | 粗钢产能： 粗钢产量: 锻造/轧制产能： 钢材产量: |
| 上年度企业产值（万元） |  |
| 上年度销售收入（万元） |  |
| 上年度利润总额（万元） |  |
| 上年度企业上缴税金总额（万元） |  |
| 上年度企业资产总额（万元） |  |
| 上年度企业净资产（万元） |  |

## （二）证实性材料

### 1．企业法人营业执照

### 2．土地使用证或土地合法手续材料

### 3．有关项目核准或备案等审批文件

### 4．商标注册证

### 5．生产销售记录凭证

### 6．其他证书和先进荣誉

注：独立法人单位须单独上报申请材料，不以集团为单位打包上报。

二、自律规范条件符合性分析

## （一）产品质量

### 1．产品质量

须对照规范条件“产品质量”章节条款的规定进行说明。

其中应详细描述：

（1）工模具钢生产企业产品质量保证制度清单、质量保障机构设置和人员情况、检化验设施设备情况；

（2）企业现有的工模具钢产品类别、钢种、规格及适用标准。请填写下表：

企业产品结构情况（上年度）

| 产品类别 | 产量(万吨) | 主要钢种 | 规格范围（mm） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢坯 | 方矩坯 |  |  |  |  |
|  | 板坯 |  |  |  |  |
|  | 圆坯 |  |  |  |  |
|  | 其他连铸坯 |  |  |  |  |
|  | 模铸钢锭 |  |  |  |  |
| 工具钢 | 碳素工具钢 |  |  |  |  |
|  | 合金工具钢 |  |  |  |  |
|  | 高速工具钢 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 模具钢 | 热作模具钢 |  |  |  |  |
|  | 冷作模具钢 |  |  |  |  |
|  | 塑料模具钢 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |

### 2．证实性材料

（1）企业出具的关于工模具钢产品近两年内无重大质量问题的证明。企业对出具证明的真实性和合规性负责，弄虚作假的一律取消资格。

（2）其他质量认可认证证书、获奖证书、参编标准规范等证明材料。

## （二）工艺与装备

须对照规范条件“工艺与装备”章节条款的规定进行说明。

### 1．主要装备情况

介绍企业主体装备情况，须说明是否有属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）《产业结构调整指导目录》明令淘汰的落后工艺装备，并介绍工模具钢主要工艺流程。

新建、改造企业须描述产能指标来源及置换情况，以及建设内容、产品定位与规模等情况。须明确是否为独立锻造/轧钢、热处理企业（指在独立区域建设，不与原有厂区工艺流程配套的轧钢厂、调坯锻造厂）。

2．企业自动化系统建设情况

详细描述企业已配套自动化设施情况。

3．证实性材料

① 新建、改造企业项目核准或备案或产能置换文件

② 主体装备及配套节能减排设施照片

请填写下表：

企业主要装备情况

| 工序 | 装备 名称 | 数量 (台、套) | 设备规格 | 生产能力 （万吨） | 上年产量 （万吨） | 投产 日期 | 备注* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦化 | ##焦炉 |  |  |  |  |  | 顶装/捣固 |
| 烧结 | ##烧结机 |  |  |  |  |  | 步进式/带式 |
| 球团 | ##竖炉/回转窑 |  |  |  |  |  |  |
|  | ##竖炉/回转窑 |  |  |  |  |  |  |
| 炼铁 | ##高炉 |  |  |  |  |  |  |
| 炼钢 | ##转炉/电弧炉 |  |  |  |  |  | 注明是转炉还是电弧炉 |
|  | ##转炉/电弧炉 |  |  |  |  |  | 注明是转炉还是电弧炉 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  | 真空感应炉、中频炉、工频炉等，情注明炉型及大小，对应变压器容量 |
| 精炼 | ##精炼炉 |  |  |  |  |  | 分别填写炉型：LF/VD/RH/CAS-OB/AOD/VOD |
| 特冶 | 电渣炉、真空自耗炉等 |  |  |  |  |  | 分别填写炉型及大小 |
| 浇铸 | ##连铸机/模铸线 |  |  |  |  |  | 板坯/方坯及矩形坯/圆坯/异形坯/管坯连铸机/模铸钢锭 |
| 特冶 | ##自耗炉/电渣炉 |  |  |  |  |  | 真空自耗炉/电渣炉 |
| 锻造 | ##锻机 |  |  |  |  |  | 填写锻机主要工艺参数 |
| 轧制 | ##轧线 |  |  |  |  |  | 填写轧线主体装备配置情况 |

注：备注中须标明装备的配置，如高炉须标明有效容积和风机大小，转炉和电弧炉须标明公称容量和平均出钢量、电弧炉还需标明变压器容量。

## （三）环境保护

### 1．须对照规范条件“环境保护”章节条款的规定进行说明

描述企业主要设施、污染源及环保设施基本情况，包括厂区主要生产设施、主要污染源（种类、位置）、对应的主要环保设施，并填报下表：

| 车间名称 | 主要环保设施 （类型/数量/工艺） | 设计处理能力 | 设计处理效率（%） | 实际处理能力 | 实际处理效率（%） | 与主体设施的同步运转率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：处理效率是指对特定污染物，去除的污染物数量与处理前的数量之比；与主体设施的同步运转率是指环保设施与主体设施同步运转的工作时间比值。

新建、改造工模具钢生产企业须描述环保设施与主体工程“三同时”及验收情况。附项目环境影响评价审批和环境保护竣工验收手续文件，并填报下表：

| 序号 | 项目名称 | 环评审批单位 | 批准文号 | 环保竣工验收单位 | 验收文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2．主要污染物排放达标情况

说明水污染物、大气污染物排放达标情况，以及厂界噪声达标情况，并列出执行的排放标准。对存在排放重金属、有毒有害化学物等持久性污染物的企业，应提供特征污染物监测历史数据。并填报下表：

| 水污染物排放达标情况 |
| --- |
| 年度 | 排放口编号 | 污染物类别 | 污染物 名称 | 执行排放标准编号 | 排放标 准限值 | 监测值 | 达标情况 |
| 大气污染源排放达标情况 |
| 年度 | 污染源编号 | 污染源类型 | 污染物 名称 | 执行排放标准编号 | 排放标 准限值 | 监测值 | 达标情况 |
| 厂界噪声达标情况 |
| 年度 | 执行噪声标准编号 | 昼间噪声范围 | 昼间噪声标准限值 | 夜间噪声值范围 | 夜间噪声标准限值 | 达标 情况 | 噪声保护目标受影响情况 |

注：采用的监测数据，应注明数据来源（如环境监测部门的污染源监测报告、在线监测数据、环保竣工验收数据等。噪声监测数据缺失的，可以注明主要噪声源、厂界与居民区之间的距离，说明是否对居民产生实际影响。

### 3．工业固体废物和危险废物处理处置情况

（1）工业固体废物的处理处置，统计上年度企业的一般固体废物产生量、综合利用量、焚烧量、填埋量，并填报下表：

| 企业名称 | 工业固体废物处置 |
| --- | --- |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 综合利用量 （吨/年） | 焚烧量 （吨/年） | 填埋量 （吨/年） | 执行控制 标准 |

对配置综合利用设施、焚烧设施、填埋设施的企业，须列明设施名称、规模及运转情况。委托企业外部进行固废处置的，对受委托方的固废综合利用或处置能力予以说明，并附相关委托处置协议书。

（2）危险废物的处理处置，统计上年度企业的危险废物产生量、回收量、最终处置量和处置场所，并填报下表：

| 企业名称 | 工业危险废物处置情况 |
| --- | --- |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 回收量 （吨/年） | 处置量 （吨/年） | 处置去向 | 执行处置 标准 |

对危险废物委托外部处置的企业，须说明受委托方危险废物经营范围和处置能力，并提供相关证明材料。

### 4．排污许可证及排放情况

企业须提供申请年度及上年度内有效的排污许可证，并填报下表:

| 序号 | 所属企业名称 | 发证 单位 | 许可证 编号 | 有效期 | 上年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 许可排放量 | 实际排放量 |

### 5． 环保事故情况说明

企业近两年环保事故情况。

企业须出具近两年内未发生过重大及以上环保事故的证明，企业对出具证明的真实性和合规性负责，弄虚作假的一律取消资格。

### 6．证实性材料

（1）环保设施实景图片

（2）排放污染物许可证

（3）危险废物经营许可证

（4）危险废物转移联单

（5）申报年度及上年度具有环境保护监测资质单位出具的监测报告

（6）新建、改造钢铁企业项目环境影响评价审批和环境保护竣工验收文件

（7）企业出具的近两年内未发生过重大及以上环保事故的证明。

（8）其他证书和先进荣誉

## （四）能源消耗和资源综合利用

须对照规范条件“能源消耗和资源综合利用”章节条款规定进行说明。

### 1．介绍企业能源消耗和资源综合利用设施及运行情况

### 2．说明企业能源消耗和资源综合利用达标情况

请填写下表：

企业节能减排和综合利用设施建设及运行情况

| 工序 | 工艺技术、装备名称 | 数量 （台、套） | 建成时间 （年月） | 处理能力、 运营效果 | 主要工艺参数、技术经济指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 料 场 | 密闭料场 |  |  |  |  |
|  | 密闭筒仓 |  |  |  |  |
|  | 防风抑尘网 |  |  |  |  |
|  | 封闭式皮带 |  |  |  |  |
|  | 烟尘捕集装置 |  |  |  |  |
|  | 袋式除尘器 |  |  |  |  |
|  | 除尘装置 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 焦化 | 煤气脱硫 |  |  |  |  |
|  | 煤气脱氰 |  |  |  |  |
|  | 袋式除尘器 |  |  |  |  |
|  | 地面站干式(袋式)除尘 |  |  |  |  |
|  | 尾气净化 |  |  |  |  |
|  | 废水处理 |  |  |  |  |
|  | 煤调湿 |  |  |  |  |
|  | 干熄焦（CDQ） |  |  |  |  |
|  | 捣固焦 |  |  |  |  |
|  | 固体废弃物综合利用 |  |  |  |  |
|  | 副产品回收 |  |  |  |  |
|  | 煤气回收利用 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 烧结 | 烟气脱硫 |  |  |  |  |
|  | 烟气脱硝 |  |  |  |  |
|  | 除尘装置 |  |  |  |  |
|  | 低温烧结 |  |  |  |  |
|  | 小球烧结 |  |  |  |  |
|  | 余热回收 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 球团 | 除尘装置 |  |  |  |  |
|  | 脱硫装置 |  |  |  |  |
|  | 余热利用 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 炼铁 | 除尘装置 |  |  |  |  |
|  | 密封盖 |  |  |  |  |
|  | 捕集罩 |  |  |  |  |
|  | 废水处理设施 |  |  |  |  |
|  | 煤粉喷吹 |  |  |  |  |
|  | 煤气回收 |  |  |  |  |
|  | 余压发电（TRT/BPRT） |  |  |  |  |
|  | 含铁尘泥处理 |  |  |  |  |
|  | 高炉渣利用 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 炼钢 | 电弧炉烟气除尘装置 |  |  |  |  |
|  | 精炼炉烟气除尘装置 |  |  |  |  |
|  | 废水处理设施 |  |  |  |  |
|  | 烟气余热回收 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 连铸 | 废水处理设施 |  |  |  |  |
|  | 余热回收 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 轧钢/锻造 | 废水处理设施 |  |  |  |  |
|  | 低温轧制 |  |  |  |  |
|  | 在线热处理 |  |  |  |  |
|  | 蓄热式燃烧 |  |  |  |  |
|  | 烟气余热回收 |  |  |  |  |
|  | 氧化铁皮回收 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 全厂综合 | CCPP |  |  |  |  |
|  | 污水处理与循环利用 |  |  |  |  |
|  | 固体废弃物处理 |  |  |  |  |
|  | 废气治理 |  |  |  |  |
|  | 排污口设置 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：表格涉及装备为生产工模具钢相关设备。

企业能源消耗和资源综合利用情况（上年度）

| 序号 | 指标名称 | 企业上年度实际值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦化工序能耗 |  |  |
| 2 | 烧结工序能耗 |  |  |
| 3 | 高炉工序能耗 |  |  |
| 4 | 转炉工序能耗 |  |  |
| 5 | 电弧炉工序能耗（纯废钢冶炼） |  |  |
| 6 | 吨钢新水消耗（全工序流程） |  |  |
| 7 | 固体废弃物综合利用率 |  |  |

注：电力折算系数0.1229kgce/kWh。

### 3．证实性材料

（1）能源消耗和资源综合利用设施实景图片

（2）企业实际能源和资源综合利用情况（包括综合利用的资源、技术标准、产品名称等)）说明

（3）其他证书和先进荣誉

## （五）安全、职业卫生和社会责任

须对照规范条件“安全、职业卫生和社会责任”章节条款规定进行说明。

### 1. 安全设施和职业病防护设施配套情况

描述企业配套的安全设施和职业病防护设施情况。涉及新建、改造企业的，须描述安全设施和职业病防护设施与主体工程“三同时”情况，以及安全、消防竣工验收情况。

### 2. 安全生产标准化建设情况

描述企业安全生产标准化创建及达标情况。

### 3. 安全生产事故应急预案情况

描述企业安全生产事故应急预案制定及开展应急演练情况，附应急预案备案复印件。

### 4. 安全生产费用提取和使用情况

描述企业安全生产费用提取、使用和管理情况。

### 5. 安全事故情况说明

企业近两年安全事故情况。

企业须出具近两年内未发生过重大或特别重大安全事故的证明，企业对出具证明的真实性和合规性负责，弄虚作假的一律取消资格。

### 6. 社会责任

包括上缴税收情况、职工工资及社会保险、公益支持等，有条件的企业应出具社会责任报告。

企业出具依法依规缴纳税收、不拖欠职工工资、按国家有关规定交纳各项社会保险费证明，并对其真实性和合规性负责。

### 7. 证实性材料

（1）安全和职业病防护设施实景图片

（2）新建、改造企业安全及消防竣工验收手续文件

（3）安全生产标准化证书

（4）安全生产事故应急预案备案证明

（5）安全生产费用提取证明材料

（6）近两年内未发生过重大或特别重大安全事故证明材料

（7）纳税情况的证明

（8）职工工资收入证明

（9）社会保险缴费证明

（10）其他证书和先进荣誉

三、存在问题及整改措施

四、结论

企业自我说明是否符合工模具钢自律规范条件的综合结论。